## Slide 1
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI · 6 TUẦN
Flow sinh RTL từ spec ngôn ngữ tự nhiên
SystemVerilog synthesis-ready, SVA, testbench và Requirement Traceability Matrix — chạy hoàn toàn trên toolchain EDA open-source, PDK SkyWater Sky130.
Orchestrator: Claude Code
2-3 người
Target: small IPs
Notes: Mở đầu: đây là kế hoạch thực thi 6 tuần cho flow sinh RTL từ spec ngôn ngữ tự nhiên. Không phải slide xin duyệt — là roadmap để bắt tay vào làm.

## Slide 2
01 · MỤC TIÊU
Ba IP chạy end-to-end sau 6 tuần
Tuần 1-5 · Pilot
RISC-V core
RV32IM, pipeline, CSR cơ bản. Làm trước để lộ rủi ro khó nhất sớm nhất.
Tuần 6
AXI upsizer
Chạy lại nguyên flow không sửa skill — kiểm chứng flow đã tổng quát.
Tuần 6
AXI downsizer
Cùng bộ spec AMBA, khác cấu hình width — test khả năng tái sử dụng.
Mỗi IP: từ spec text → RTL + SVA + TB → sim pass → mutation score ≥ 85% → sign-off trong RTM.
Notes: Định nghĩa 'xong': ba IP chạy end-to-end. RISC-V làm trước vì khó nhất, lộ rủi ro sớm.

## Slide 3
02 · THUẬT NGỮ
Sáu thuật ngữ dùng xuyên suốt flow
REQ-ID
Mã định danh của một requirement tách ra từ spec, dạng REQ-001. Mọi artifact sinh ra đều phải mang ít nhất một REQ-ID.
TC-ID
Mã định danh của một test case, dạng TC-001. Mỗi TC-ID ánh xạ về một hoặc nhiều REQ-ID mà nó kiểm tra.
Ambiguity score
Điểm 0.0 đến 1.0 do LLM chấm cho độ mơ hồ của một requirement. Vượt 0.3 thì requirement đó bị đánh dấu bắt người xem lại.
Mutation
Một lỗi nhân tạo được chèn vào RTL, ví dụ đảo một toán tử hay treo một tín hiệu. Mutation bị giết khi testbench phát hiện ra nó.
SVA
SystemVerilog Assertion. Mệnh đề kiểm tra hành vi RTL ngay trong lúc sim, gắn với một REQ-ID cụ thể.
RTM
Requirement Traceability Matrix. Bảng nối mọi REQ-ID với RTL, SVA, TC-ID và trạng thái sign-off tương ứng.
Notes: Chốt cách dùng thuật ngữ trước khi vào chi tiết flow, để cả team hiểu giống nhau.

## Slide 4
03 · KIẾN TRÚC
Năm phase, mỗi phase đóng bằng một gate
Phase 1
Spec ingestion
REQ-ID, phân loại, ambiguity score
Gate 1 · Spec Review
Phase 2
Configuration
Parameter, style constraints
Gate 2 · Config
Phase 3
RTL + SVA
Sinh RTL tagged, assertion per REQ
Gate 3 · Property Review
Phase 4
Testbench
Plain SV, TC-ID map REQ-ID
Gate 4 · Test Plan
Phase 5
Verification
Sim, synth, mutation
Gate 5 · RTM Dashboard
Quy tắc số 1 của orchestrator: không đi qua gate nào nếu người dùng chưa xác nhận.
Notes: Năm phase, mỗi phase kết thúc bằng một gate người duyệt. Không bao giờ đi qua gate mà không có xác nhận của người.

## Slide 5
04 · PHASE 1-2
Từ văn bản tự do đến cấu hình đã chốt
Phase 1 · Spec ingestion
skills/spec_parser.md
Tách yêu cầu, gán REQ-001, REQ-002, …
Phân loại functional / timing / interface / constraint
Trích Parameter và dải giá trị hợp lệ
Chấm ambiguity 0.0-1.0; > 0.3 thì bắt người xem lại
→ schemas/structured_spec.json
Phase 2 · Configuration
skills/config_ui.md
Sinh config UI động từ Parameter trong spec
Style constraints viết bằng ngôn ngữ tự nhiên → luật lint cứng
Hiển thị ảnh hưởng của từng Parameter lên từng REQ-ID
→ schemas/final_config.json
Notes: Phase 1 là nơi có đòn bẩy lớn nhất. Ambiguity score > 0.3 thì bắt người xem lại.

## Slide 6
05 · PHASE 3-4
Sinh RTL, assertion và testbench
Phase 3 · RTL + SVA
rtl_generator.md + sva_generator.md
SystemVerilog synthesis-ready, tương thích Sky130
Mọi module, signal, logic block tag // REQ-ID
Tối thiểu một SVA cho mỗi requirement
Mỗi assertion kèm mô tả ngôn ngữ tự nhiên để người duyệt
→ src/rtl/ + src/sva/
Phase 4 · Testbench
skills/tb_generator.md
Test Plan UI: checklist TC-ID ánh xạ sang REQ-ID
Người dùng chọn TC nào đưa vào; REQ-ID không có TC bị cảnh báo
Testbench plain SystemVerilog, không UVM
Mỗi test block tag // TC-ID | REQ-ID
→ src/tb/ + schemas/selected_testplan.json
Notes: RTL và SVA sinh cùng lúc. Mỗi assertion phải có mô tả tiếng Việt/tiếng Anh để người duyệt hiểu mà không đọc code.

## Slide 7
06 · VERIFICATION
SVA cho phản hồi nhanh, mutation score cho sign-off
SVA assertions
LLM sinh assertion song song với RTL, mỗi cái gắn một REQ-ID. Người dùng xác nhận từng assertion bằng mô tả ngôn ngữ tự nhiên trước khi nó được tính.
Tool: Verilator / Icarus
Vai trò: cảnh báo sớm ngay trong sim
Mutation score
Yosys mutation passes chèn lỗi vào RTL. Testbench phải giết ≥ 85% mutation cho mỗi REQ-ID. Đây là con số đo được, không phụ thuộc chất lượng LLM.
Tool: Yosys mutation / Fault
Vai trò: cổng chất lượng khách quan
Formal proof với SymbiYosys tạm bỏ qua: overhead cao, rủi ro property hallucination, chưa đáng cho IP nhỏ ở giai đoạn này.
Notes: SVA cho phản hồi nhanh khi sim. Mutation score là tiêu chí sign-off khách quan — LLM không giả được. Formal bỏ qua giai đoạn này.

## Slide 8
07 · RỦI RO LLM
Ba lớp chặn hallucination
1
Gate 1 — Spec Review
Người dùng xác nhận từng requirement trước khi bất cứ thứ gì được sinh ra. Đầu vào rõ ràng thì hallucination phía sau giảm mạnh.
2
Gate 3 — Property Review
Mọi SVA hiển thị dưới dạng ngôn ngữ tự nhiên, người dùng xác nhận từng cái. Assertion chưa ký không được tính vào sign-off.
3
Dual generation — hoãn sang sau 6 tuần
Sinh RTL và SVA hai lần độc lập rồi diff. Chi phí gấp đôi, để lại cho giai đoạn sau.
Notes: Nơi chống hallucination hiệu quả nhất là ở đầu vào, không phải đầu ra. Gate 1 là đòn bẩy lớn nhất.

## Slide 9
08 · TRACEABILITY
RTM là tài liệu sống, không phải báo cáo cuối kỳ
Trace xuôi — mỗi REQ-ID nối tới
Module RTL và các dòng code cụ thể
SVA assertion đã được người xác nhận
Danh sách test case TC-ID
Mọi trạng thái nằm trong schemas/rtm.json . Khi RTM phát hiện lỗ hổng, flow tự quay lại sinh bổ sung đúng REQ-ID đó.
Trace ngược — hoãn sang sau 6 tuần
Đưa RTL đã sinh ngược lại cho LLM, bắt nó suy ra requirement, rồi so với spec gốc.
Requirement suy ra mà không có trong spec gốc nghĩa là RTL đang làm việc ngoài phạm vi.
Notes: RTM không phải báo cáo cuối kỳ. Nó là tài liệu sống, lái flow từ ngày đầu. Lấy cảm hứng từ DO-254/DO-178.

## Slide 10
09 · SIGN-OFF
Sáu điều kiện cho mỗi REQ-ID
rtl_traced
Khối RTL đã tag REQ-ID này
sva_traced
Ít nhất một assertion người dùng đã xác nhận
tc_traced
Ít nhất một test case người dùng đã chọn
sim_pass
Sim chạy sạch, không SVA violation
mutation_score
Từ 0.85 trở lên
signed_off
Người dùng ký tay trong RTM Dashboard
Người ký, tool chạy. LLM không sign-off được bất cứ thứ gì.
Notes: Sáu điều kiện, thiếu một là chưa sign-off. Người ký, tool chạy — LLM không ký được gì.

## Slide 11
10 · TOOL STACK
Toàn bộ chuỗi công cụ là open-source
Simulation
Verilator + Icarus
Synthesis
Yosys
PDK
SkyWater Sky130
Mutation
Yosys mutation / Fault
Orchestrator
Claude Code
LLM
claude-sonnet-4-6
Gate UI
Web (React hoặc HTML)
PnR
OpenLane2 — ngoài phạm vi
Notes: Toàn bộ open-source, không license nào chặn. Sky130 là PDK đích.

## Slide 12
11 · ROADMAP
Sáu tuần, mỗi tuần một deliverable
Tuần 1
Schemas + spec_parser.md
structured_spec.json chạy được trên spec RV32IM
Tuần 2
Gate 1 Spec Review + Gate 2 Config
Spec đã xác nhận, final_config.json chốt
Tuần 3
RTL + SVA generator
RTL RV32IM tag REQ-ID, Yosys synth Sky130 pass
Tuần 4
Gate 3 Property Review + TB generator + Gate 4
Sim chạy sạch, không SVA violation
Tuần 5
Mutation runner + Gate 5 RTM Dashboard
Mutation score ≥ 85% trên RISC-V core
Tuần 6
AXI upsizer + downsizer qua nguyên flow
Ba IP sign-off đầy đủ trong RTM
Notes: Sáu tuần, mỗi tuần một deliverable kiểm chứng được. Tuần 6 là lúc chạy hai IP AXI qua flow không sửa skill.

## Slide 13
12 · PHẠM VI
Ba thứ chủ động để lại sau 6 tuần
OpenLane2 PnR
Synthesis Yosys là đủ để chứng minh RTL synthesis-ready. PnR đầy đủ không thêm thông tin gì cho mục tiêu 6 tuần.
Reverse traceability
Có giá trị nhưng là lớp kiểm tra thứ hai. Chỉ hữu ích khi trace xuôi đã ổn định.
Dual generation
Gấp đôi chi phí sinh và thời gian review. Gate 1 và Gate 3 đã chặn phần lớn hallucination.
Ba hạng mục này vẫn nằm trong kiến trúc, chỉ không nằm trong lịch 6 tuần.
Notes: Ba thứ chủ động bỏ để giữ 6 tuần khả thi. Không phải bỏ hẳn — là để sau.

## Slide 14
13 · RỦI RO
Spec ngôn ngữ tự nhiên quá mơ hồ cho protocol AXI
AXI có hàng trăm ràng buộc handshake, ordering và burst mà không ai viết hết ra trong một đoạn văn. LLM sẽ tự lấp chỗ trống — và đó chính là chỗ hallucination sinh ra.
BIỆN PHÁP 1
Ambiguity cao thì hỏi lại
Requirement có điểm mơ hồ vượt ngưỡng thì LLM đặt câu hỏi cho người dùng thay vì tự đoán. Không có câu trả lời thì không sinh RTL cho requirement đó.
BIỆN PHÁP 2
Đính kèm spec AMBA gốc
Cho phép gắn trích đoạn spec AMBA làm ground truth. Requirement nào tham chiếu tới trích đoạn thì lấy đó làm chuẩn, không lấy trí nhớ của LLM.
Notes: Rủi ro số một: spec AXI viết bằng ngôn ngữ tự nhiên quá mơ hồ. Hai biện pháp: LLM hỏi lại khi ambiguity cao, và cho đính kèm trích đoạn AMBA gốc.